## Slide 1: Estructuras digitales con FPGA
Capítulo 3
Memorias internas
René de J. Romero T

## Slide 2: Contenido
3.1 Memorias de bloque
3.2 Xilinx
3.3 Altera
3.4 Memorias especiales con bloques
3.5 Memorias lógicas

## Slide 3: 3.1 Memorias de bloque
Son memorias prefabricadas que se encuentran disponibles como módulos básicos en los FPGA
Cada fabricante, familia y dispositivo tiene sus propios tipos de memoria disponibles
El fabricante proporciona la capacidad y tipo de memoria que puede ser inferida, asi como el código HDL que se debe utilizar
Si una memoria al ser inferida se sintetiza con lógica, quiere decir que la familia FPGA no tiene este bloque

## Slide 4: 3.2 Xilinx Spartan 3
Memorias de bloque (prefabricadas)
  Doble puerto
    1 reloj, 1 lectura/escritura, 1 lectura
    1 reloj, 1 escritura, 1 lectura
    2 relojes, 1 lectura/escritura, 1 lectura
  Puerto sencillo
    Sin carga
    Leer primero
    Escribir primero

## Slide 5: Doble puerto, 1 reloj, 1 lectura/escritura, 1 lectura
RAM
RAM_CLK
RAM_RDA
RAM_RDB
RAM_ADA
RAM_ADB
RAM_DWR
RAM_WRE
RAM_ENA

## Slide 6: Descripción VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity RAM_1c_1rd_1r is
generic(
m : integer := 8; -- Ancho de palabra
n : integer := 2; -- Bits de direccion
k : integer := 4 -- Localidades de memoria k=2**n
);
port(
RAM_CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
RAM_ENA : in std_logic; -- Habilitacion maestra
RAM_WRE : in std_logic; -- Habilitacion de escritura
RAM_DWR : in std_logic_vector(m-1 downto 0); -- Dato de escritura
RAM_ADA : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- Direccion de esc/lec A
RAM_ADB : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- Direccion de lectura B
RAM_RDA : out std_logic_vector(m-1 downto 0); -- Dato de lectura A
RAM_RDB : out std_logic_vector(m-1 downto 0) -- Dato de lectura B
);
end RAM_1c_1rd_1r;

## Slide 7
architecture Xilinx_block of RAM_1c_1rd_1r is
-- Definicion del numero de bits del registro
subtype Ancho_del_registro is std_logic_vector(m-1 downto 0);
-- Definicion de la memoria como arreglo de registros
type Memoria is array(natural range <>) of Ancho_del_registro;
-- Declaracion del tamano de la memoria
signal RAM_MEM : Memoria(0 to k-1);
begin

## Slide 8
process (RAM_CLK)
begin
-- Todo el proceso esta sincronizado al reloj maestro
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
-- Todos los accesos son habilitados por ENA
if (RAM_ENA = '1') then
-- La escritura se habilita con WRE
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
end if;
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));
RAM_RDB <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADB));
end if;
end if;
end process;
end Xilinx_block;

## Slide 10: Doble puerto, 1 reloj, 1 escritura, 1 lectura
RAM
RAM_CLK
RAM_RDB
RAM_ADA
RAM_ADB
RAM_DWR
RAM_WRE

## Slide 11: Descripción VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity RAM_1c_1w_1r is
generic(
m : integer := 8; -- Ancho de palabra
n : integer := 2; -- Bits de direccion
k : integer := 4 -- Localidades de memoria k=2**n
);
port(
RAM_CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
RAM_WRE : in std_logic; -- Habilitacion de escritura
RAM_DWR : in std_logic_vector(m-1 downto 0); -- Dato de escritura
RAM_ADA : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- Direccion de escritura A
RAM_ADB : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- Direccion de lectura B
RAM_RDB : out std_logic_vector(m-1 downto 0) -- Dato de lectura B
);
end RAM_1c_1w_1r;

## Slide 12
architecture Xilinx_block of RAM_1c_1w_1r is
-- Definicion del numero de bits del registro
subtype Ancho_del_registro is std_logic_vector(m-1 downto 0);
-- Definicion de la memoria como arreglo de registros
type Memoria is array(natural range <>) of Ancho_del_registro;
-- Declaracion del tamano de la memoria
signal RAM_MEM : Memoria(0 to k-1);
begin

## Slide 13
process (RAM_CLK)
begin
-- Todo el proceso esta sincronizado al reloj maestro
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
-- Todos los accesos son habilitados por WRE
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
RAM_RDB <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADB));
end if;
end if;
end process;
end Xilinx_block;

## Slide 15: Doble puerto, 2 relojes, 1 lectura/escritura, 1 lectura
RAM
RAM_CKA
RAM_RDA
RAM_RDB
RAM_ADA
RAM_ADB
RAM_DWR
RAM_WRE
RAM_ENA
RAM_CKB
RAM_ENB

## Slide 16: Descripción VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity RAM_2c_1rd_1r is
generic(
m : integer := 8; -- Ancho de palabra
n : integer := 2; -- Bits de direccion
k : integer := 4 -- Localidades de memoria k=2**n
);
port(
RAM_CKA : in std_logic; -- Reloj escritura/lectura A
RAM_CKB : in std_logic; -- Reloj lectura B
RAM_ENA : in std_logic; -- Habilitacion puerto A
RAM_ENB : in std_logic; -- Habilitacion puerto B
RAM_WRE : in std_logic; -- Habilitacion de escritura
RAM_DWR : in std_logic_vector(m-1 downto 0); -- Dato de escritura
RAM_ADA : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- Direccion de esc/lec A
RAM_ADB : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- Direccion de lectura B
RAM_RDA : out std_logic_vector(m-1 downto 0); -- Dato de lectura A
RAM_RDB : out std_logic_vector(m-1 downto 0) -- Dato de lectura B
);
end RAM_2c_1rd_1r;

## Slide 17
architecture Xilinx_block of RAM_2c_1rd_1r is
-- Definicion del numero de bits del registro
subtype Ancho_del_registro is std_logic_vector(m-1 downto 0);
-- Definicion de la memoria como arreglo de registros
type Memoria is array(natural range <>) of Ancho_del_registro;
-- Declaracion del tamano de la memoria
signal RAM_MEM : Memoria(0 to k-1);
begin

## Slide 18
Reloj_A: process (RAM_CKA)
begin
-- Todo el proceso esta sincronizado al reloj A
if (RAM_CKA'event and RAM_CKA = '1') then
-- Todos los accesos son habilitados por ENA y WRE
if (RAM_ENA = '1') then
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));
end if;
end if;
end if;
end process Reloj_A;
Reloj_B: process (RAM_CKB)
begin
-- Todo el proceso esta sincronizado al reloj B
if (RAM_CKB'event and RAM_CKB = '1') then
-- El acceso de lectura esta habilitado por ENB
if (RAM_ENB = '1') then
RAM_RDB <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADB));
end if;
end if;
end process Reloj_B;
end Xilinx_block;

## Slide 19: Puerto sencillo sin carga
process (RAM_CLK)
begin
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
if (RAM_ENA = '1') then
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
else
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));
end if;
end if;
end if;
end process;

## Slide 20: Puerto sencillo primero lectura
process (RAM_CLK)
begin
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
if (RAM_ENA = '1') then
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));
end if;
end if;
end if;
end process;

## Slide 21: Puerto sencillo primero escritura
process (RAM_CLK)
begin
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
if (RAM_ENA = '1') then
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
RAM_RDA <= RAM_DWR;
else
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));
end if;
end if;
end if;
end process;

## Slide 22: 3.3 Altera Cyclon II
Memorias de bloque (prefabricadas)
  Un puerto de escritura y un puerto de lectura con un solo reloj
  Un puerto de escritura y un puerto de lectura con dos relojes

## Slide 23: Un puerto de escritura y un puerto de lectura con un solo reloj
PROCESS (RAM_CLK)
BEGIN
IF (RAM_CLK'event AND RAM_CLK = '1') THEN
IF (RAM_WRE = '1') THEN
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
END IF;
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));
END IF;
END PROCESS;

## Slide 24: Un puerto de escritura y un puerto de lectura con dos relojes
Reloj_1: PROCESS (RAM_CKA)
BEGIN
IF (RAM_CKA'event AND RAM_CKA = '1') THEN
IF (RAM_WRE = '1') THEN
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA)) <= RAM_DWR;
END IF;
END IF;
END PROCESS Reloj_1;
Reloj_2: PROCESS (RAM_CKB)
BEGIN
IF (RAM_CKB'event AND RAM_CKB = '1') THEN
RAM_RDA <= RAM_MEM(RAM_REG);
RAM_REG <= RAM_ADB;
END IF;
END PROCESS Reloj_2;

## Slide 25: 3.4 Memorias especiales con bloques
Utilizando los bloques RAM constructores de Xilinx y Altera proponga las estructuras de las siguientes memorias especiales:
  Circular FIR
  Circular IIR
  FIFO
  LIFO
  Doble puerto con re-escritura
  Doble puerto con acceso aleatorio

## Slide 26: 3.5 Memorias lógicas
Se sintetizan con bloques lógicos
Un puerto
Dos puertos

## Slide 27: Un puerto
process (RAM_CLK)
begin
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA) <= RAM_DWR;
end if;
end if;
end process;
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA));

## Slide 28: Dos puertos
process (RAM_CLK)
begin
if (RAM_CLK'event and RAM_CLK = '1') then
if (RAM_WRE = '1') then
RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADA) <= RAM_DWR;
end if;
end if;
end process;
RAM_RDA <= RAM_MEM(conv_integer(RAM_ADB));

## Slide 29: Práctica 1. Parte final
Realice el manejador de desplegado LCD para medir frecuencia y fase (multiplexadas) utilizando una memoria RAM interna de doble puerto de acceso

## Slide 30: Tarea
Realice la descripción VHDL, simulación y síntesis de los bloques constructores de memorias especiales vistos en este tema