## Slide 1: Estructuras digitales con FPGA
Capítulo 4
Memorias Externas
Dr. René de J. Romero Troncoso

## Slide 2: Memorias externas
4.1 SRAM
  DE-2
4.2 SDRAM
  DE-2

## Slide 3: SRAM DE-2
RAM estática estándar organizada en 256k x 16
Asíncrona
Bus bidireccional
Acceso aleatorio
Controlada por bus

## Slide 4: IS61LV25616AL
SRAM
A0-17
CE
OE
WE
LB
UB
IO0-15

## Slide 5: Señales
A0-A17: bus de direcciones con capacidad de 256k localidades
IO0-15: bus de datos de 16 bits
CE: Habilitación de circuito
WE: Habilitación de escritura
OE: Habilitación de lectura
LB: Habilitación de byte bajo
UB: Habilitación de byte alto

## Slide 6: Acceso a la RAM

## Slide 7: Interfaz básica RAM y FPGA

## Slide 8: Descripción VHDL
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity Interfaz_SRAM is
generic(
n : integer := 8
);
port(
SRM_ADD : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
SRM_CEN : in std_logic;
SRM_UBY : in std_logic;
SRM_LBY : in std_logic;
SRM_WRE : in std_logic;
SRM_RDE : in std_logic;
SRM_DOT : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
SRM_DIN : out std_logic_vector(n-1 downto 0);
RAM_ADD : out std_logic_vector(n-1 downto 0);
RAM_CE : out std_logic;
RAM_UB : out std_logic;
RAM_LB : out std_logic;
RAM_WE : out std_logic;
RAM_OE : out std_logic;
RAM_IOD : inout std_logic_vector(n-1 downto 0)
);
end Interfaz_SRAM;

## Slide 9
architecture Simple of Interfaz_SRAM is
signal SRM_DIR : std_logic;
begin
Control: process(SRM_ADD,SRM_CEN,SRM_UBY,SRM_LBY,SRM_WRE,SRM_RDE)
begin
RAM_ADD <= SRM_ADD;
RAM_CE <= SRM_CEN;
RAM_UB <= SRM_UBY;
RAM_LB <= SRM_LBY;
RAM_WE <= SRM_WRE;
RAM_OE <= SRM_RDE;
SRM_DIR <= NOT(SRM_RDE) OR SRM_CEN OR SRM_WRE;
end process Control;
Tres_estados: process(SRM_DOT,SRM_DIR,RAM_IOD)
begin
if (SRM_DIR='0') then
RAM_IOD <= SRM_DOT;
else
RAM_IOD <= (others => 'Z');
end if;
SRM_DIN <= RAM_IOD;
end process Tres_estados;
end Simple;

## Slide 10: Otros ejemplos de interfaz
Presentar otros ejemplos de interfaz con SRAM que incluyan:
  Múltiples fuentes de datos
  Múltiples destinos de datos
  Combinación de fuentes y destinos

## Slide 11: SDRAM DE-2
RAM dinámica estándar organizada en 4 bancos de 1M x 16
Síncrona
Bus bidireccional
Acceso orientado a paquetes
Controlada por instrucciones
Requiere control de refrescado e inicialización

## Slide 12: IS42S16400D
SDRAM
A0-11
BA0-1
CLK
CKE
DQ0-15
CS
CAS
RAS
WE
UDQM
LDQM

## Slide 13: Señales de la SDRAM
LDQM y UDQM: Selector de byte bajo y alto
DQ0-15: Bus bidireccional de datos
A0-11: Entrada de direcciones y código operativo de la instrucción de carga de registro de modo
  A0-A11: Renglón activo (RAS). Cada banco tiene 4096 renglones
  A0-A7: Inicio de columna activa (CAS). Cada renglón tiene 256 columnas
  A0-A11: Código de carga de registro de modo

## Slide 14: Código del registro de modo
A11-A10: reservado, debe ser 00
A9: Módo de acceso. 0 por bloque. 1 acceso a una sola localidad
A8-A7: reservado, debe ser 00
A6-A4: latencia de acceso. 010 latencia de 2 ciclos. 011 latencia de 3 ciclos. Otros valores no están permitidos
A3: acceso por bloque. 0 secuencial. 1 entrelazado
A2-A0: Tamaño del bloque de transferencia.
  000 1
  001 2
  010 4
  011 8
  111 Página completa
  (256 datos)

## Slide 15
BA0-1: Selección de banco activo (4)
CS: Habilitación de circuito
RAS: Habilitación de renglón
CAS: Habilitación de columna
WE: Habilitación de escritura
CS, RAS, CAS y WE conforman la instrucción de acceso

## Slide 16: Instrucciones de acceso
CS | RAS | CAS | WE | Instrucción
H | X | X | X | NOP
L | H | H | H | NOP
L | L | H | H | ACTIVE (banco y renglón)
L | H | L | H | READ (iniciar lectura de bloque)
L | H | H | L | WRITE (iniciar escritura de bloque)
L | H | H | L | BURST (terminar transferencia de bloque)
L | L | H | L | PRECHARGE (inhibir columna activa)
L | L | L | H | REFRESH (refrescado interno)
L | L | L | L | LOAD (cargar registro de modo)

## Slide 17: Operación general
Primeramente se debe realizar un proceso de inicialización de la SDRAM para que pueda ser utilizada
Al menos cada 64ms se deberán ejecutar 4096 ciclos de refrescado con la instrucción REFRESH
El acceso a la memoria tiene muchos modos de operación pero solamente los más importantes van a ser explicados

## Slide 18: Formas de onda
Inicialización y registro de modo de operación
Ciclo de auto-refrescado
Lectura simple
Lectura paginada
Escritura simple
Escritura paginada

## Slide 19: Inicialización (pag. 36)
Después de la alimentación se debe esperar por al menos 100us con la instrucción NOP antes de utilizar la memoria
En seguida se debe aplicar un PRECHARGE a todos los bancos para desactivarlos (A10 = H)
A continuación se deben aplicar al menos dos ciclos de REFRESH
Finalmente se debe aplicar una instrucción LOAD para configurar el registro de modo
La memoria está lista para ser utilizada

## Slide 20: Auto refrescado
Después de cada instrucción de auto refrescado se debe ejecutar un NOP
Esto implica que durante 8192 ciclos de reloj la memoria es inaccesible
Los ciclos de refrescado pueden ser distribuidos en todo el periodo de 64ms
Con un reloj de 50 MHz y un periodo de refrescado de 60ms se tienen 3’000,000 de ciclos de reloj
8192 ciclos de reloj equivalen a 163.84us

## Slide 21: Acceso general
Antes de acceder a una localidad de memoria se necesita desactivar el renglón mediante una instrucción PRECHARGE (recomendado en acceso aleatorio) o mediante un Auto-PRECHARGE (recomendado para páginas)
Una vez inactiva la columna previa, se necesita dar la instrucción ACTIVE para habilitar el renglón deseado

## Slide 22: Lectura
Los datos se encontrarán disponibles en el borde de disparo positivo, 2 ó 3 ciclos de latencia después de la instrucción de lectura, según programado en el registro de modo
La dirección A0-7 indica el inicio del acceso
Páginas 41 a 46

## Slide 23: Escritura
Los datos se transfieren desde el primer borde de disparo del reloj donde se realiza la instrucción WRITE
La dirección A0-7 indica el inicio del acceso
Páginas 48 a 53

## Slide 24: Interfaz de acceso simple
Realizar el diseño de una interfaz de acceso simple y aleatorio a la SDRAM

## Slide 25: Interfaz de acceso paginado
Realizar el diseño de una interfaz de acceso paginado y secuencial a la SDRAM

## Slide 26: Tarea
Prueba las interfaces a SDRAM propuestas en el presente capítulo