## Slide 1: Estructuras digitales en FPGA
Capítulo 5
Exhibición en video
Dr. René de J. Romero Troncoso

## Slide 2: Contenido
5.1 Manejador VGA
5.2 Manejador LCD
5.3 Manejo directo del video
5.4 Manejo del video y memoria estática
5.5 Manejo del video y memoria dinámica

## Slide 3: 5.1 Manejador VGA
Modificar el manejador VGA para que incluya señalización sincronizada de acceso a la memoria

## Slide 4: 5.2 Manejador LCD
Configuración del controlador
  Páginas 10 a 24
Desarrollo del manejador LCD
  Inicialización
  Configuración
  Manejador

## Slide 5: 5.3 Manejo directo del video
Video
HS
VS
RGB
Video driver
Generador de patrones
VAD
HAD
ENV
ENH
FPGA

## Slide 6: Características generales
Muy útil cuando la exhibición tiene características estáticas de poca variabilidad
  Gráficas con elementos fijos
  Parámetros fijos
No requiere memoria externa
Puede llegar a requerir mucha memoria interna
El diseño de la FSM puede llegar a ser muy complejo
Difícilmente puede ser escalado o importado a otra aplicación

## Slide 7: 5.4 Manejo del video y memoria estática
El proceso de lectura y envío de datos al video no puede ser interrumpido durante la exhibición activa
Escritura síncrona con señalización
Puente FIFO aleatorio de escritura
Puente FIFO secuencial de escritura
Puente FIFO secuencial de lectura

## Slide 8: Escritura síncrona con señalización
Se tiene acceso a la escritura de un pixel cuando el sistema de acceso de lectura no se encuentra ocupado (ENV y ENH)
No requiere memoria interna
La interfaz transfiere el dato de escritura cuando se encuentre libre la memoria
El sistema maestro tiene que esperar a que el dato sea transferido por la interfaz
(Realizar planteamiento a bloques del sistema)

## Slide 9: Puente FIFO aleatorio de escritura
Existe un puente FIFO entre el sistema maestro y la interfaz
La interfaz toma el dato y dirección del pixel desde la FIFO y lo transfiere a la memoria externa cuando el sistema de lectura lo permite
El sistema maestro puede transferir varios datos sin tener que esperar a la interfaz, hasta que la FIFO se llene
(Realizar planteamiento a bloques del sistema)

## Slide 10: Puente FIFO secuencial de escritura
Funcionamiento similar al acceso aleatorio pero ahora solamente se necesita la dirección puntero de los datos y no dirección por dirección
(Realizar planteamiento a bloques del sistema)

## Slide 11: Puente FIFO secuencial de lectura
Consiste en transferir la información de una línea completa desde la memoria externa a una memoria interna para incrementar el tiempo de disponibilidad para la escritura de datos
La escritura puede o no tener un puente FIFO de acceso aleatorio o secuencial

## Slide 12: 5.5 Manejo del video y memoria dinámica
Dada la naturaleza de los accesos a memoria dinámica, es necesario utilizarla mediante puentes FIFO tanto para lectura como escritura
La lectura es secuencial por línea
La escritura puede ser secuencial o aleatoria
(Realizar planteamiento de bloques del sistema)

## Slide 13: Realice la síntesis
Práctica 2 con memoria estática
Práctica 3 con memoria dinámica