## Slide 1: Estructuras digitales en FPGA
Capítulo 6
Captura de imágenes
Dr. René de J. Romero Troncoso

## Slide 2: Contenido
6.1 Aspectos generales
6.2 Cámara digital
6.3 Video compuesto

## Slide 3: 6.1 Aspectos generales
Los sistemas de captura digital de imágenes están basados en circuitos integrados especializados que integran la conversión A/D y proporcionan la información de la imagen en forma digital de acuerdo con un patrón estándar V-H que puede ser configurado

## Slide 4: Configuración
Todo sistema de captura de imágenes digitales tiene una interfaz de configuración mediante la cual se seleccionan los parámetros de la imagen
Interfaz de configuración
Interfaz de
imagen
ADC

## Slide 5: Parámetros tipicos de la configuración
Formato (color, escala de grises)
Tipo de imagen (VGA, NTSC, PAL)
Resolución
Ajuste de color, brillo, contraste, etc.
Control de zoom
Ganancia
Configuración especial

## Slide 6: Interfaz de configuración
FSM típicamente serial que se encarga de:
  Inicializar al circuito integrado de captura
  Proporcionar los valores de configuración de los parámetros
  Ajuste de la imagen

## Slide 7: Interfaz de imagen
Contiene generalmente las siguientes señales:
  IMG_CLK: Reloj de sincronía de dato
  IMG_HSC: Sincronía horizontal
  IMG_VSC: Sincronía vertical
  IMG_DAT: Dato del pixel, componente de color, componente de código

## Slide 8: Proceso general de captura de imagen
Inicialización del circuito controlador
Configuración paramétrica del circuito controlador
Captura de la imagen mediante la trama digital generada
Almacenamiento temporal en memoria interna
Almacenamiento en memoria externa masiva

## Slide 9: 6.2 Cámara digital
Interfaz de configuración:
  Basada en dos señales seriales (reloj y datos)
  Contiene los registros de configuración
  Tipo Bayesian
Interfaz de imagen:
  Basada en VH-RGB
  Resolución ajustable
  Formato de salida ajustable

## Slide 10: 6.3 Video compuesto
Interfaz de configuración:
  Basada en tres señales seriales (reloj, datos y acceso)
  Contiene los registros de configuración
  Tipo configurable
Interfaz de imagen:
  Basada en VH-RGB
  Resolución ajustable
  Formato de salida ajustable