## Slide 1: Estructuras digitales con FPGA
Capítulo 2
Tipos de memorias
Dr. René de J. Romero Troncoso

## Slide 2: Contenido
2.1 Tipos generales
2.2 Memorias de solo lectura
2.3 Memorias de lectura y escritura
2.4 Memorias internas
2.5 Memorias externas

## Slide 3: 2.1 Tipos generales
Las memorias pueden ser clasificadas en dos tipos generales:
  ROM
    Memorias de solo lectura
  RAM
    Memorias de lectura y escritura

## Slide 4: 2.2 Memorias de solo lectura
Las memorias de solo lectura se encuentran preprogramadas con sus valores fijos y no se pueden alterar por el sistema. Se clasifican en:
  Acceso aleatorio
    ROM
    Flash
  Acceso secuencial
    Circulares

## Slide 5: ROM de acceso aleatorio
Acceso aleatorio implica la lectura de cualquier dirección en cualquier tiempo
Requiere bus de datos y bus de direcciones
Usada generalmente como LUT
ROM
A
D

## Slide 6: Uso de ROM aleatoria
Algoritmos numéricos que requieran valores constantes
Coeficientes de proceso
LUT
Códigos
Algoritmo
Solución
Matlab
Generación
automática de
código

## Slide 7: Ejemplos de uso
LUT de funciones trascendentales
Coeficientes de filtros digitales FIR e IIR
Coeficientes de regresiones polinomiales
Coeficientes de controladores digitales PID
Tabla de calibración de sensores

## Slide 8: Memoria Flash
Memoria tipo EEPROM
Ciclo limitado de escritura (10,000)
Acceso de escritura muy lento (ms)
Acceso de lectura estándar como ROM
Flash
ROM
D
A
CE
OE
WE
RST
BSY
Mode

## Slide 9: Descripción general de terminales
Señales de acceso
  A: Bus de direcciones
  D: Bus de datos bidireccional
Señales de control
  CE: Habilitación de circuito
  OE: Habilitación de lectura
  WE: Habilitación de escritura
Señales de configuración
  RST: Inicialización de las FSM de control interno
  BSY: Circuito ocupado por escritura
  Mode: Terminales que definen el modo de operación

## Slide 10: El modo lectura opera igual que una ROM típica

## Slide 11: El modo escritura o programación opera con una secuencia especial
La secuencia de programación es similar a una memoria RAM estática
Requiere un tiempo muy grande de acceso entre direcciones
La secuencia particular de programación depende del tipo particular de memoria

## Slide 12: ROM secuencial circular
Es síncrona
No requiere bus de direcciones
Los accesos posibles son:
  Incrementar
  Decrementar
  Inicializar
  Sostener
ROM
Secuencial
D
CLK
OPR
RST

## Slide 13: Diagrama de bloques de una ROM secuencial
ROM
Contador
Módulo N
CLK
OPR
D
RST

## Slide 14: 2.3 Memorias de lectura y escritura
Estas memorias pueden ser leídas y escritas durante la operación normal del proceso maestro y pueden ser:
  Estáticas
    Conservan la información mientras tengan alimentación disponible
  Dinámicas
    Requieren una señal periódica de refrescado para conservar la información almacenada

## Slide 15: Memorias RAM estáticas
Aleatorias (síncronas o asíncronas)
  Un puerto de acceso (asíncronas solamente)
  Un puerto de escritura y un puerto de lectura
  Un puerto de escritura y varios puertos de lectura
Secuenciales (solamente síncronas)
  Todas tienen un puerto de escritura y uno de lectura
  FIFO
  LIFO
  Circular

## Slide 16: RAM aleatoria de un puerto de acceso
Son memorias externas y su acceso se realiza a través de un bus de datos bidireccional
Su capacidad de almacenamiento es alta, sin llegar a ser masiva
Los ciclos de lectura y escritura no pueden realizarse al mismo tiempo

## Slide 17: Señales típicas
A: bus de direcciones
D: bus bidireccional de datos
CS: habilitación de circuito
RD: habilitación de lectura
WE: habilitación de escritura
RAM
D
A
CS
RD
WE

## Slide 18: Acceso a la RAM

## Slide 19: RAM multipuerto asíncrona
AS: Dirección de lectura
DS: Dato de lectura
AW: Dirección de escritura
DW: Dato de escritura
WE: Habilitación de escritura
RAM
AW
DW
WE
AS
DS

## Slide 20: Acceso a la RAM

## Slide 21: RAM multipuerto de acceso mixto
AS: Dirección de lectura
DS: Dato de lectura
AW: Dirección de escritura
DW: Dato de escritura
WE: Habilitación de escritura
CKR: Reloj de lectura
CKW: Reloj de escritura
RAM
AW
DW
WE
AS
DS
CKW
CKR

## Slide 22: Acceso a la RAM

## Slide 23: RAM multipuerto totalmente síncrona
AS: Dirección de lectura
DS: Dato de lectura
AW: Dirección de escritura
DW: Dato de escritura
WE: Habilitación de escritura
CLK: Reloj maestro de acceso
RAM
AW
DW
WE
AS
DS
CLK

## Slide 24: Acceso a la RAM

## Slide 25: FIFO
FIFO: First-in first-out. El primero que entra es el primero que sale
Memoria temporal tipo buffer que se llena y vacía a diferente velocidad
Transferencia masiva de datos entre sistemas digitales
Necesita dos punteros: uno de llenado y otro de vaciado
Es necesariamente síncrona
Funciona como un dispensador automático
(Dar ejemplos)

## Slide 26: Diagrama de bloques de una FIFO
RAM
AE
DE
WE
AS
DS
CLK
FSM
Puntero de
entrada
Puntero de
salida
RST
E
F
OPM
OPE
OPS

## Slide 27: Acceso a la FIFO

## Slide 28: LIFO
LIFO: Last-in first-out. El último que entra es el primero que sale
Memoria temporal tipo pila que se llena y vacía a diferente velocidad
Transferencia secuencial de datos entre sistemas digitales
Utiliza un solo puntero para el llenado y vaciado
Es necesariamente síncrona
Funciona como una pila de objetos
(Dar ejemplos)

## Slide 29: Diagrama de bloques de una LIFO
RAM
AE
DE
WE
DS
CLK
FSM
Puntero
RST
E
F
OPM
OPE
AS

## Slide 30: Acceso a la LIFO

## Slide 31: RAM circular
Memoria de lectura y escritura con acceso circular (módulo)
Se utilizan como buffers circulares para filtros
Durante la lectura se accede secuencialmente a todos los datos
Durante la escritura se escribe en la última localidad disponible
Hay de precarga y postcarga
RAM
DE
OPM
DS
CLK
RST

## Slide 32: Diagrama de bloques de una RAM circular
RAM
AE
DE
WE
DS
CLK
FSM
Puntero
Módulo N
RST
OPE
AS
OPM

## Slide 33: Operación de la RAM circular
Precarga:
  Se carga el dato de entrada en la última dirección del puntero sin incrementar el puntero
  Se leen secuencialmente los datos y se incrementa el puntero en cada lectura, excepto en la última localidad
  Se utiliza para el buffer de entrada x(k)
Postcarga:
  Se leen secuencialmente los datos y se incrementa el puntero en cada lectura, excepto en la última localidad
  Se carga el dato de entrada en la última localidad del puntero sin alterarlo
  Se utiliza para el buffer de salida recursiva y(k)

## Slide 34: Memorias RAM dinámicas
Hay síncronas y asíncronas aunque las síncronas imperan en el mercado actual
Todas estan segmentadas en bancos, renglones y columnas
Cuentan con un solo puerto de acceso bidireccional
Son masivas

## Slide 35: SDRAM típica
A: Bus de direcciones multiplexado para banco, renglón y columna
D: Bus de datos bidireccional
C: Bus de control de órdenes
CLK: Reloj maestro
SDRAM
D
A
C
CLK

## Slide 36: Órdenes típicas de acceso a SDRAM
Lectura simple
Lectura secuencial
Escritura simple
Escritura secuencial
Cambio de banco
Cambio de renglón
Refrescado

## Slide 37: 2.4 Memorias internas
Son aquellas memorias que pueden ser incorporadas dentro de una solución SOC
  Se encuentran dentro del FPGA
  Son estáticas
  Su capacidad es limitada
  Son muy rápidas
  Pueden ser de bloque o lógicas

## Slide 38: Memoria de bloque
El bloque básico de la RAM se encuentra embebido en el FPGA
Siempre hay que consultar las recomendaciones del fabricante para su correcta inferencia bajo HDL
Pueden ser utilizadas como bloque constructor de otros tipos especiales de memoria (secuencial, multipuerto, etc.)

## Slide 39: Memorias lógicas
Estas memorias entan basadas en registros y flip-flops
Utilizan bloques lógicos para su inferencia
Son costosas en cuanto a recursos
Deben ser utilizadas solamente cuando no se puedan inferir como bloques

## Slide 40: 2.5 Memorias externas
Unidades de almacenamiento masivo que no pueden ser incorporadas dentro de un SOC
  Tienen terminales de acceso limitadas
  Son más lentas
  Requieren un manejo de interfaz especializado

## Slide 41: Tipos de RAM externa
SRAM
  RAM estática para almacenamiento temporal de alta capacidad
SDRAM
  RAM dinámica síncrona para almacenamiento temporal masivo
Flash
  ROM programable que se utiliza para almacenamiento de largo plazo